`15通道表

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | 360度 |
| 2 | x | x微调 |
| 3 | y | 360度 |
| 4 | y | y微调 |
| 5 | x | 无极 |
| 6 | y | 无极 |
| 7 | xy | 速度 |
| 8 | 总调光 | 0到255 |
| 9 | 频闪 | 0到255 |
| 10 | 宏功能 | (0-9无动作)(10-74 单步)(75-110效果 1) (111-146效果2) (147-182效果3) (183-218 效果4) (219-255组合效果) |
| 11 | 红 | 0关闭 1-255调光 |
| 12 | 绿 | 0关闭 1-255调光 |
| 13 | 蓝 | 0关闭 1-255调光 |
| 14 | 白 | 0关闭 1-255调光 |
| 15 | 复位 | 0-251无动作 (252-255 3秒灯具复位) |

39通道表

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | x | 360度 |
| 2 | x | x微调 |
| 3 | y | 360度 |
| 4 | y | y微调 |
| 5 | x | 无极 |
| 6 | y | 无极 |
| 7 | xy速度 | 速度 由快到慢 |
| 8 | 总调光 | 0-255 |
| 9 | 频闪 | 0-255 |
| 10 | 宏功能 | (0-9无动作)(10-74 单步)(75-110效果 1) (111-146效果2) (147-182效果3) (183-218 效果4) (219-255组合效果) |
| 11 | 红1 | 0关闭 1-255调光 |
| 12 | 绿1 | 0关闭 1-255调光 |
| 13 | 蓝1 | 0关闭 1-255调光 |
| 14 | 白1 | 0关闭 1-255调光 |
| 15 | 红2 | 0关闭 1-255调光 |
| 16 | 绿2 | 0关闭 1-255调光 |
| 17 | 蓝2 | 0关闭 1-255调光 |
| 18 | 白2 | 0关闭 1-255调光 |
| 19 | 红3 | 0关闭 1-255调光 |
| 20 | 绿3 | 0关闭 1-255调光 |
| 21 | 蓝3 | 0关闭 1-255调光 |
| 22 | 白3 | 0关闭 1-255调光 |
| 23 | 红4 | 0关闭 1-255调光 |
| 24 | 绿4 | 0关闭 1-255调光 |
| 25 | 蓝4 | 0关闭 1-255调光 |
| 26 | 白4 | 0关闭 1-255调光 |
| 27 | 红5 | 0关闭 1-255调光 |
| 28 | 绿5 | 0关闭 1-255调光 |
| 29 | 蓝5 | 0关闭 1-255调光 |
| 30 | 白5 | 0关闭 1-255调光 |
| 31 | 红6 | 0关闭 1-255调光 |
| 32 | 绿6 | 0关闭 1-255调光 |
| 33 | 蓝6 | 0关闭 1-255调光 |
| 34 | 白6 | 0关闭 1-255调光 |
| 35 | 红7 | 0关闭 1-255调光 |
| 36 | 绿7 | 0关闭 1-255调光 |
| 37 | 蓝7 | 0关闭 1-255调光 |
| 38 | 白7 | 0关闭 1-255调光 |
| 39 | 复位 | 0-251无动作 (252-255 3秒灯具复位) |